## Slide 1
Type d’adresse | Description | Utilisation
Adresse MAC | Identiﬁant unique de 48 bits, spéciﬁque à une carte réseau (au niveau de la couche 2, liaison). | Utilisée pour la communication locale entre dispositifs connectés au même réseau.
Adresse IP | Adresse logique attribuée aux dispositifs sur un réseau pour l'identiﬁcation globale (au niveau de la couche 3, réseau). | Utilisée pour la communication entre réseaux et le routage.
Couche 3 et adresses IP
Pour comprendre les concepts de la couche 3 du modèle OSI, les adresses MAC et IP, les classes d'adresses, l'identiﬁcation et les types d'adresses IP, la conversion de décimal à binaire, et les domaines de collision entre switches, voici une présentation organisée avec des tableaux et des exemples :
La couche 3 du modèle OSI : Couche Réseau
Rôle : La couche réseau (ou couche 3) est responsable de l'acheminement des données entre diﬀérents réseaux. Elle utilise les adresses IP pour décider du chemin que prennent les données jusqu'à leur destination.
Protocoles utilisés : IP (Internet Protocol), ICMP, ARP (Address Resolution Protocol), etc.
Fonctions : Fragmentation des paquets, routage, contrôle de ﬂux.
Les adresses MAC et IP
Adresse MAC : Format standardisé en hexadécimal (ex. : `00:1A:2B:3C:4D:5E`).
Adresse IP : Format en IPv4 (32 bits) et IPv6 (128 bits) ; ex. `192.168.1.1` en IPv4.
3. Classes d'adresses IP en IPv4
donner l'explication et avec des tableau et tous les éléments suivant: couche 3 modele osi
adresse mac/ip
les classe des adresse
comment identiﬁer ip et quel type est elle convertision decimal vers binaire
les dommaine de collission entre 2 switch avec exemple et avec les mac
Printed using Save ChatGPT as PDF, powered by PDFCrowd HTML to PDF API.

## Slide 2
Classe | Plage d'adresses | Adresse de début | Adresse de ﬁn | Utilisation typique
A | `0.0.0.0` à `127.255.255.255` | `1.0.0.0` | `126.255.255.255` | Grandes entreprises
B | `128.0.0.0` à `191.255.255.255` | `128.0.0.0` | `191.255.255.255` | Réseaux moyens
C | `192.0.0.0` à `223.255.255.255` | `192.0.0.0` | `223.255.255.255` | Petits réseaux ou particuliers
D | `224.0.0.0` à `239.255.255.255` | - | - | Multicast
E | `240.0.0.0` à `255.255.255.255` | - | - | Réservé à des ﬁns expérimentales
Octet décimal | Calcul binaire | Octet binaire
192 | `11000000` | `11000000`
168 | `10101000` | `10101000`
1 | `00000001` | `00000001`
1 | `00000001` | `00000001`
Identiﬁcation des adresses IP et leur type
Pour identiﬁer une adresse IP et déterminer son type :
  Vériﬁez la classe d'adresse :
Par exemple, `192.168.0.1` commence par `192`, donc elle appartient à la classe C.
  Déterminez si l'adresse est publique ou privée :
Plages privées :
Classe A : `10.0.0.0` à `10.255.255.255` Classe B : `172.16.0.0` à `172.31.255.255` Classe C : `192.168.0.0` à `192.168.255.255`
Une adresse en dehors de ces plages est publique.
Conversion d'une adresse IP de décimal à binaire
Exemple : Convertir l'adresse IP `192.168.1.1` en binaire :
Donc, l'adresse IP `192.168.1.1` en binaire est : `11000000.10101000.00000001.00000001`.
6. Domaines de collision entre deux switches
Déﬁnition : Un domaine de collision est un segment de réseau où les données peuvent entrer en collision, c'est-à-dire que deux périphériques peuvent envoyer des paquets simultanément, ce qui engendre des collisions.
Fonctionnement des switches : Les switches segmentent les domaines de collision. Chaque port sur un switch représente un domaine de collision unique.
Printed using Save ChatGPT as PDF, powered by PDFCrowd HTML to PDF API.

## Slide 3
Switch 1 - Port MAC | Switch 2 - Port MAC
Port 1 - `00:11:22:33:44:55` | Port 1 - `AA:BB:CC:DD:EE:FF`
Port 2 - `66:77:88:99:AA:BB` | Port 2 - `11:22:33:44:55:66`
Exemple avec deux switches
Imaginons le schéma suivant avec deux switches interconnectés :
Chaque port sur le switch représente un domaine de collision unique.
Par exemple, `00:11:22:33:44:55` et `AA:BB:CC:DD:EE:FF` sont dans des domaines de collision diﬀérents, car ils sont sur des ports distincts du switch.
Conclusion : En utilisant des switches, chaque port est un domaine de collision isolé, ce qui réduit les risques de collision sur le réseau.
Dans cet exemple, chaque port de chaque switch représente un domaine de collision distinct. Si nous avons deux switches connectés et que chaque switch dispose de deux ports utilisés, voici comment calculer le nombre total de domaines de collision :
Switch 1 : 2 ports = 2 domaines de collision
Switch 2 : 2 ports = 2 domaines de collision
Puisque chaque port sur chaque switch constitue un domaine de collision unique, le total pour les deux switches connectés sera :
2 + 2 = 4 domaines de collision
Résumé
Total des domaines de collision : 4
ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vériﬁer les informations importantes.
combien de domaine ici dans le total en considerant les switch connectés
Printed using Save ChatGPT as PDF, powered by PDFCrowd HTML to PDF API.